## Slide 1: time series forecasting
배소희
shbae2819@g.seoultech.ac.kr
2023.10.19
이성호
sean0310@.seoultech.ac.kr

## Slide 2: Contents
            데이터 이해 및 task 정의
            실험 데이터 구축 방법
            전체 데이터 regression 결과(1DCNN, 선형회귀(OLS), RF)
            regression 결과 해석
            이상치 제거 후 regression 결과(1DCNN, 선형회귀(OLS), RF)
            의문 사항

## Slide 3: 데이터 이해 및 task 정의
이용 데이터
  df_ext(2023-04-01~2023-08-31,51250385)_2023-10-17 10-58-30 -seoultec ( 제품 1종에 대한 한달간 센서 데이터 )
  제품 코드 : 51230385
  기간 : 2023-04-05 14:59:00 ~ 2023-08-27 03:00:00 (분)
  Columns 설명
→ task : ei 예측에 대한 변수별 영향도 해석 (ei값이 상승하거나 하강한 부분에 대한 해석이 주요 task)
date | 날짜
tag | Sensor (38개)
output | 제품 생산량 계산값(현재), 계측값(추후 변경 예정)
ei | 원단위 계산값(=스팀 사용량/output)
sstable | 원단위 상태 분석값 0 : 좋음 1 : 적당 2 : 나쁜
jr | 단위 공정값 / 제품 생산 주기 (생산품 번호)
shift | 작업팀 구분값
wclass | 작업팀 구분값
stop | 공정 분석값 0 : 가동 1 : 중지 이벤트 발생 2 : 중지 복구

## Slide 4: 실험 데이터 구축 방법
이용 데이터 구축
  Stop : 정상가동으로 동일값(0)이기 때문에 제거
  sstable : 동일값(1)이기 때문에 제거
  jr : 생산품의 번호 제거
  Output : ei와 중복이기 때문에 제거
  X : sensor 데이터, shift, wclass(카테고리 변수로 추가)
  y : ei
  Stop 및 다른 이유로 인해 끊긴 시간대를 독자적인 데이터셋이라 취급하고 각 시간대별 데이터셋으로 시계열 데이터 생성
  Window size : 30
    끊긴 기간으로 인해 만들어진 데이터셋의 최소 7이나 시계열을 반영하지 못하여 30이상의 데이터만 활용
  train : 0번~78번까지 총 39477개 (약 60%)
  val : 79번~114번까지 총 13004개 (약 20%)
  test : 115번~끝까지 총 13177개 (약 20%)
  전체 데이터에 대해 MinMaxscaler 적용

## Slide 5: 전체 데이터 regression 결과(1DCNN, 선형회귀(OLS),RF)
1DCNN
  Epoch : 50
  optimizer : Adam(lr=1e-4)
  Test는 val loss가 가장 낮은 모델 사용
  R^2 : -0.0051
  Rescale MSE : 0.0034
LinearRegression
  Train : Test = 0.8 : 0.2
  (sklearn) R^2 : -4230.1767
Rescale MSE : 18.4944
  (OLS) R^2 : 0.7496
RF
  Train : Test = 0.8 : 0.2
  N_estimators = 100
  R^2 : 0.8985
  Rescale MSE : 0.000449
< sklearn >
< OLS >

## Slide 6: 전체 데이터 regression 결과(1DCNN, 선형회귀(OLS),RF)_standardscaler
1DCNN
  Epoch : 50
  optimizer : Adam(lr=1e-4)
  Test는 val loss가 가장 낮은 모델 사용
  R^2 : -0.5845
  Rescale MSE : 0.0053
LinearRegression
  Train : Test = 0.8 : 0.2
  (sklearn) R^2 : -4230.1767
Rescale MSE : 18.4944
  (OLS) R^2 : 0.7496
RF
  Train : Test = 0.8 : 0.2
  N_estimators = 100
  R^2 : 0.8754
  Rescale MSE : 0.0004694048701487
< sklearn >
< OLS >

## Slide 7: 전체 데이터 regression 결과(1DCNN, 선형회귀(OLS),RF)_이상치 제거 후
1DCNN
  Epoch : 50
  optimizer : Adam(lr=1e-4)
  Test는 val loss가 가장 낮은 모델 사용
  R^2 : -2.0114,
  Rescale MSE : 0.0110
LinearRegression
  Train : Test = 0.8 : 0.2
  (sklearn) R^2 : 0.8906139
Rescale MSE : 0.0004796
  (OLS) R^2 : 0.9847
RF
  Train : Test = 0.8 : 0.2
  N_estimators = 100
  R^2 : 0.9110992
  Rescale MSE : 0.0003894
< sklearn >
< OLS >

## Slide 8: 의문 사항
선형회귀에 대한 예측을 기준으로 딥러닝 방법에 대한 해석과 비교가 필요
LR과 RF는 동일 시점 데이터를 input으로 하여 실행

## Slide 9: 전체 데이터 regression 결과(1DCNN, 선형회귀(OLS),RF)
1DCNN
  Epoch : 80
  optimizer : Adam(lr=1e-4)
  Test는 val loss가 가장 낮은 모델 사용
  R^2 : -3019
  Rescale MSE : 10.8151
LinearRegression
  Train : Test = 0.8 : 0.2
  (sklearn) R^2 : 0.5525
Rescale MSE : 26.23
  (OLS) R^2 : 0.714
RF
  Train : Test = 0.8 : 0.2
  N_estimators = 100
  R^2 : 0.9999919913737634
  Rescale MSE : 0.0004694048701487

## Slide 10: regression 결과 해석
1DCNN
  R^2 : -3019
  결과 이유 추측
→ optimizer, model구조를 변경하였으나 성능 이상
→ window 7이라서 시계열이 반영이 안됨
→ 모델이 너무 복잡함
랜덤 포레스트
  R^2 : 0.9999919913737634
  결과 이유 추측
→ 성능이 너무 높음
→ Minmax scaler했을 때 다 0으로 예측해도 0.99
⇒ 4/16 이상치 몰려있음(4월 16일 14:30:00 ~15:23:00 약 200-350)
⇒ 이상치 구간 제거 후 재실험

## Slide 11: 이상치 제거 후 regression 결과(1DCNN, 선형회귀(OLS), RF)
1DCNN
  Epoch : 80
  optimizer : Adam(lr=1e-4)
  Test는 val loss가 가장 낮은 모델 사용
  R^2 : -0.1603
  Rescale MSE : 0.0042
LinearRegression
  Train : Test = 0.8 : 0.2
  (sklearn) R^2 : 0.9836
Rescale MSE : 0.0004
  (OLS) R^2 : 0.9829
RF
  Train : Test = 0.8 : 0.2
  N_estimators = 100
  R^2 : 0.9983
  Rescale MSE : 3.9568e-05
< weight 중요도 순서 >