## Slide 1: 이상치 및 주요 변수 정보
서울과학기술대학교 데이터사이언스학과
이성호 sean0310@seoultech.ac.kr
배소희 shbae2819@g.seoultech.ac.kr
심재웅 jaewoong@seoultech.ac.kr
24.01.25

## Slide 2: 데이터
이용 데이터
  이용 데이터 정의
    input(X) : tg (38개 sensor 데이터), 공정진행도(jr_progress), 공정변화도(jr_window_patch), ei / 총 41개
      Window size : 30
    output(y) : 1분 후의 ei 계산값 (tg04 / tg02*tg03*0.0003)
  Data split
    Train/Validation/Test = 60:20:20
Train : 2023-03-02 08:00:00 ~ 2023-06-16 18:37:00 (52830)
Validation : ~ 2023-07-16 12:47:00 (17610)
Test : ~ 2023-08-27 03:00:00 (17598)

## Slide 3: 센서 측정 이상값 사전 삭제
  tg04
Tg02 값 중 1 이하의 값 제외(735개의 index)
  tg03
Tg03 값 중 1000 이하의 값 제외(959개의 index)
  tg02
Tg02 값 중 10 이하의 값 제외(54개의 index)
  결과
총 1,131개의 row가 삭제됨

## Slide 4: 이상치 정의
현재 날짜의 5일 이전의 mean ± 0.6
  전체 시계열
  Test 구간의 시계열

## Slide 5: 이상치 정의

## Slide 6: 이상치 정의
이상치에 해당하는 index (89개)
  연속되는 값들 중 가장 낮거나 가장 높은 값 (19개)

## Slide 7: 이상치 및 주요 변수
Index : 196
  2023-07-21 18:42:00
  ei : 0.4438
  Correct under
Predicted: 1, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값,
ei : 생산량,
tg14 : 설비B2 절대습도,
tg03 : 끝단 설비 속도,
tg02 : 종이별 측정 무게

## Slide 8: 이상치 및 주요 변수
Index : 257
  2023-07-21 18:43:00
  ei : 0.4686
  Type1_error_under
Predicted: 0, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg03 : 끝단 설비 속도,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg20 : 스팀 압력

## Slide 9: 이상치 및 주요 변수
Index : 883
  2023-07-22 06:09:00
  ei : 0.4765
  Correct under
Predicted: 1, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값,
ei : 생산량,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg03 : 끝단 설비 속도,
tg17 : 스팀 누적값

## Slide 10: 이상치 및 주요 변수
Index : 1004
  2023-07-22 08:10:00
  ei : 0.4737
  Correct under
Predicted: 1, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg03 : 끝단 설비 속도,
tg38 : 설비 AE 속도

## Slide 11: 이상치 및 주요 변수
Index : 1036
  2023-07-22 08:42:00
  ei : 0.5142
  Correct under
Predicted: 1, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg39 : 설비 AS 절대습도,
tg14 : 설비B2 절대습도,
tg02 : 종이별 측정 무게

## Slide 12: 이상치 및 주요 변수
Index : 1745
  2023-07-22 20:31:00
  ei : 0.4711
  Type1_error_under
Predicted: 0, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg17 : 스팀 누적값,
tg37 : 설비 PE2 속도

## Slide 13: 이상치 및 주요 변수
Index : 2145
  2023-07-23 03:11:00
  ei : 0.3970
  Correct_under
Predicted: 1, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg38 : 설비 AE 속도,
tg20 : 스팀 압력

## Slide 14: 이상치 및 주요 변수
Index : 2148
  2023-07-23 03:14:00
  ei : 0.5142
  Type1_error_under
Predicted: 0, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg14 : 설비B2 절대습도,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg34 : 설비AE 절대습도

## Slide 15: 이상치 및 주요 변수
Index : 2394
  2023-07-23 07:20:00
  ei : 0.5023
  Type1_error_under
Predicted: 0, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 :스팀 순간값,
ei : 생산량,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg17 : 스팀 누적값,
tg37 : 설비 PE2 속도

## Slide 16: 이상치 및 주요 변수
Index : 2431
  2023-07-23 08:28:00
  ei : 0.5335
  Type1_error_under
Predicted: 0, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg20 : 스팀 압력,
tg03 : 끝단 설비 속도

## Slide 17: 이상치 및 주요 변수
Index : 2964
  2023-07-23 19:47:00
  ei : 2.1524
  Type1_error_over
Predicted: 0, True: 2
  주요 영향 변수
ei : 생산량,
tg04 : 스팀 순간값,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg03 : 끝단 설비 속도,
tg14 : 설비B2 절대습도

## Slide 18: 이상치 및 주요 변수
Index : 2970
  2023-07-23 19:53:00
  ei : 1.8793
  Type1_error_over
Predicted: 0, True: 2
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg03 : 끝단 설비 속도,
tg14 : 설비B2 절대습도

## Slide 19: 이상치 및 주요 변수
Index : 3366
  2023-07-25 07:25:00
  ei : 0.4797
  Type1_error_under
Predicted: 0, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg39 : 설비 AS 절대습도,
tg03 : 끝단 설비 속도

## Slide 20: 이상치 및 주요 변수
Index : 11742
  2023-08-15 03:10:00
  ei : 0.4606
  Type1_error_under
Predicted: 0, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값,
ei : 생산량,
tg14 : 설비B2 절대습도,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg34 : 설비AE 절대습도

## Slide 21: 이상치 및 주요 변수
Index : 11875
  2023-08-15 16:01:00
  ei : 0.4402
  Type1_error_under
Predicted: 0, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg38 : 설비 AE 속도,
tg03 : 끝단 설비 속도

## Slide 22: 이상치 및 주요 변수
Index : 16049
  2023-08-23 09:46:00
  ei : 0.4365
  Correct under
Predicted: 1, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg14 : 설비B2 절대습도,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg34 : 설비AE 절대습도

## Slide 23: 이상치 및 주요 변수
Index : 16057
  2023-08-23 10:25:00
  ei : 0.4474
  Correct under
Predicted: 1, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값
ei : 생산량,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg03 : 끝단 설비 속도,
tg25 : 설비 PS1 속도

## Slide 24: 이상치 및 주요 변수
Index : 16067
  2023-08-23 10:35:00
  ei : 0.4201
  Type1_error_under
Predicted: 0, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값,
ei : 생산량,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg03 : 끝단 설비 속도,
tg20 : 스팀 압력

## Slide 25: 이상치 및 주요 변수
Index : 16800
  2023-08-26 19:28:00
  ei : 0.4037
  Type1_error_under
Predicted: 0, True: 1
  주요 영향 변수
tg04 : 스팀 순간값,
tg02 : 종이별 측정 무게,
tg13 : 설비B1 절대습도,
tg38 : 설비 AE 속도,
tg20 : 스팀 압력