## Slide 1: 다변량 스팀 사용 이상 감지 및 영향 변수의 원인 분석
서울과학기술대학교 데이터사이언스학과
이성호 sean0310@seoultech.ac.kr
배소희 shbae2819@g.seoultech.ac.kr
심재웅 jaewoong@seoultech.ac.kr
23.12.14

## Slide 2
Tg04 예측
IMV-LSTM 활용
이상 탐지 정의 방안
Tg04 vs 지절

## Slide 3: 데이터
  이용 데이터
  제품 2종에 대한 6달간 센서 데이터
  df_ext(2023-03,04)(5123,0385)_2023-11-16 seoultech
  df_ext(2023-05,06)(5123,0385)_2023-11-16 seoultech
  df_ext(2023-07,08)(5123,0385)_2023-11-16 seoultech
  기간 : 2023-03-02 08:00:00 ~ 2023-08-27 03:00:00 (분)
  이용 데이터 전처리
  • jr_progress : jr을 기준으로 시간에 따른 정수를 새로운 변수로 추가
  • 전체 데이터에 대해 Minmaxscaler 적용
Jr_progress
jr

## Slide 4: 데이터
  이용 데이터
  이용 데이터 정의
  • input(X) : tg (37개 sensor 데이터), 공정진행도(jr_progress)
  - Window size : 20
  • output(y) : 10분 후의 tg 04(스팀 순간값)
  Data split
  • Train/Validation/Test = 60:20:20
  Train : 2023-03-02 08:00:00 ~ 2023-06-16 18:22:00 (52980)
  Validation : ~ 2023-07-16 12:37:00 (17660)
  Test : ~ 2023-08-27 03:00:00 (17663)

## Slide 5: 머신 러닝 모델 (Random forest)
예측 성능 지표
  R2 : 0.4051
  MSE : 2.2104
변수 중요도
  tag04 & tg03가 가장 중요하게 작용

## Slide 6: 딥러닝 모델 (1D CNN)
Experiment setting
  1D Conv layers(64-128-256-512-1024 / kernel=3) + linear layers (1024-512-128-64-1)
  Epoch : 100
  optimizer : Adam(lr=1e-4)
Result
  R2 : 0.4045
  MSE : 2.2125
SHAP을 통한 모델 해석
tg04: 스팀 순간값
tg03: 끝단 설비 속도
tg13: 설비B1 절대습도
tg34: 설비AE 절대습도
tg43: 설비 PE2 온도
Notes: LIME의 weight?

## Slide 7: 딥러닝 모델 (LSTM)
Experiment setting
  LSTM layer(hidden=256, layer=8) + attention layar
  Epoch : 100
  optimizer : Adam(lr=1e-4)
Result
  R2 : 0.4018
  MSE : 2.2226
모델 해석
tg17: 스팀 누적값
tg04: 스팀 순간값
tg02: 종이별 측정 무게
tg32: 설비 S1 온도
tg39: 설비 AS 절대습도

## Slide 8: 딥러닝 모델 (DARNN)
Experiment setting
  Encoder & Decoder Layer : 16
  Epoch : 200
  Optimizer : Adam(lr=1e-3)
Result
  R2 : 0.4331
  MSE : 2.1064
Attention Score을 통한 모델 해석
  tg17이 중요하게 작용
예측 지점과
먼 시점
예측 지점과
가까운 시점
tg17: 스팀 누적값
Notes: LIME의 weight?

## Slide 9: 딥러닝 모델 (IMV-LSTM)
Experiment setting
  Lstm layer node : 32
  Epoch : 100
  Optimizer : Adam(lr=1e-3)
Result
  R2 : 0.4136
  MSE : 2.1787
Attention Map을 통한 모델 해석
예측 지점과
먼 시점
예측 지점과
가까운 시점
  feature importance
  : tg04, tg42, tg44
<변수 별 temporal importance>
  Guo, Tian, Tao Lin, and Nino Antulov-Fantulin. "Exploring interpretable LSTM neural networks over multi-variable data." International conference on machine learning. PMLR, 2019.
Notes: LIME의 weight?

## Slide 10: 이상 임계값 설정 방안
  전체 테스트 데이터셋 기준 mean += 3sigma
  하루 전 (60 * 24개 시점) 데이터셋 기준 mean += 3sigma
  지속 업데이트

## Slide 11: Tg04 vs 지절

## Slide 12: 기타
단일 제품 데이터 혹은 제품 명 태그 필요
  현재 데이터는 두 개 제품이 혼재 되어 있음
Notes: 어떤 걸 detect하고 설명이 되면 좋겠다는 예시

## Slide 13: 감사합니다

## Slide 14: 이상 탐지
  Actual values
  UCL/LCL(control limits) 기준의 시점과 stop 여부에 대해 확인
  UCL/LCL은 전체 테스트 데이터셋으로 계산되며, Sigma 3기준
Test구간
2023-07-16 13:06:00 ~ 2023-08-27 03:00:00 (17663)
Test 내
Stop 변수
0 16134
1 654
2 875
LCL이하, UCL이상인 경우인 index (350)
Index 내
stop
0 60
1 289
2 1

## Slide 15: 이상 탐지
  Actual values
  UCL/LCL(control limits) 기준의 시점과 stop 여부에 대해 확인
  UCL/LCL은 하루 전의 데이터셋으로 계산되며, Sigma 3기준
Test구간
2023-07-16 13:06:00 ~ 2023-08-27 03:00:00 (17663)
Test 내
stop
0 16134
1 654
2 875
LCL이하, UCL이상인 경우인 index (1144)
Index 내
stop
0 726
1 325
2 93