## Slide 1
변화하는 제조 환경에서의 미세 결함 분류를 위한 테스트 시점 도메인 적응
대한산업공학회/한국경영과학회/한국시뮬레이션학회
2025년 춘계공동학술대회
김나연¹, 이성호¹, 심재웅²*
서울과학기술대학교 데이터사이언스학과¹
서울과학기술대학교 산업공학과²
jaewoong@seoultech.ac.kr
본 연구는 2025년도 정부(산업통상자원부)의 재원으로 한국산업기술진흥회의 지원을 받아 수행되었음
(P0017123 , 2025년 산업혁신인재성장지원사업)

## Slide 2
Contents
01
02
03
04
05
06
연구배경
선행연구
제안 방법
실험결과
결론
참고문헌

## Slide 3
머신 비전을 활용한 미세 결함 탐지
전통적인 기계학습 기반 결함 탐지는 제조 품질과 효율을 향상시켰으며, 최근에는 딥러닝 도입으로 비전 검사 정확도와 자동화 수준이 크게 향상
하지만 미세 결함은 크기가 작고 희미하여 기존의 분류 기반 방법으로는 정확한 탐지 및 구별이 어려움 & 제품 내 결함과 배경의 경계가 모호해, 모델이 잘못된 영역에 attention을 집중할 가능성 존재
  → 따라서 결함 부위에 정확히 집중할 수 있는 모델 설계가 필요
- 단순한 ResNet 계열 모델은 구조상 지역적 특징 구분에 한계가 있기 때문에, 미세한 시각적 차이를 효과적으로 포착하기 위해 attention 모듈이나 보조 branch 구조의 활용이 일반적1-3
01
연구 배경

## Slide 4
01
연구 배경
환경 변화(Environment Shift)
딥러닝 기반 결함 탐지 모델을 다른 생산 라인에 도입할 경우, 생산 라인마다 조명, 각도, 배경 등의 차이로 인해 촬영 환경이 달라지는 상황 발생
  → 딥러닝 기반 머신 비전 모델은 훈련 단계에서 학습한 이미지와 다른 촬영 환경에서 수집한 인스턴스가 들어올 경우, 환경/도메인 변화(Environment/Domain Shift)로 인해 성능 저하가 발생
촬영 환경 변화에 따른 성능 저하를 막기 위해선 각 생산 라인에 대해 별도의 결함 분류 모델을 구축하고 자주 재훈련하는 것이 이상적이나 생산 라인마다 학습에 사용될 충분한 라벨링 데이터를 수집하는 것은 비용적 한계 존재

## Slide 5
연구 목적
01
연구 배경
실제 제조 현장에서 새로운 라인에 결함 분류 모델을 도입할 때, 환경 변화로 인해 모델 성능이 저하되는 문제가 자주 발생
기존의 미세 결함 탐지 모델은 주로 attention module이나 보조 branch를 추가하는 방식
기존 도메인 적응 기법은 복잡한 구조에서 모듈 간 업데이트 방향이 충돌하거나 일관성이 깨져, 오히려 성능 저하 및 환경 변화에 효과적으로 적응하지 못하는 문제가 발생함
본 연구에서 다루는 이미지 분류 설정은, 각각의 학습용 인스턴스마다 하나의 형태 정보(ground truth mask)가 제공됨
→ 기존에 연구된 도메인 적응 방법을 적용할 수 있는 단순한 구조이면서, 형태 정보를 활용한 미세 결함 탐지에 특화된 학습 방법을 통해 다양한 환경 변화에도 정확하고 안정적인 분류가 가능한 방법을 제안함

## Slide 6
Fully Test Time Adaptation
Fully Test Time Adaptation - 훈련 시에는 source data만으로 모델을 학습하고, 테스트 단계에서는 라벨 없는 target data에 기반하여 실시간으로 파라미터를 업데이트 - Fully-TTA(Fully Test-Time Adaptation)는 라벨 없이 target data에 실시간으로 적응할 수 있어, 라벨링이 어렵고 환경 변화가 빈번하며 데이터 수집이 제한적인 산업 현장에서 재학습 없이도 효과적으로 대응할 수 있는 현실적인 대안
Fully-TTA 기존 방법론
  TENT4 : 테스트 배치 데이터의 예측 엔트로피를 최소화하는 방향으로 BatchNorm 파라미터를 실시간으로 업데이트함으로써 간단하고 빠른 적응을 수행
  EATA5 : 엔트로피가 낮고 정보가 중복되는 샘플은 학습에서 제외하고, Fisher Information 을 통해 중요한 모델 파라미터를 파악 후 안정적으로 적응을 수행
  DeYO6 : 객체의 shape을 변형했을 때 예측이 크게 달라지는 샘플을 정보량이 높은 샘플로 간주하여 선택적으로 학습에 활용함으로써 높은 성능의 적응을 수행
02
선행 연구

## Slide 7
마스크 정보를 활용한 미세 결함 탐지
시각적으로 유사한 클래스 간 미세한 차이를 구별하기 위한 fine grained classification 에서는 이미지 내의 미세한 구조나 중요 시각 정보를 보다 명확히 학습할 수 있도록 형태 정보를 추가로 활용하는 방식이 쓰임
형태 정보는 학습 단계에서 모델이 이미지 내 중요한 시각적 구조에 주의를 집중하게 만드는 보조적 수단으로 작용
  형태 정보를 활용하여 학습된 모델은 테스트 단계에서 이미지만으로도 중요한 시각적 구조를 파악할 수 있음
기존 선행 연구
  MGANet: GT segmentation mask로 학습한 HMSANet의 예측 마스크를 활용해 attention map을 학습하고, 이를 통해 생성된 attention map 기반으로 fine grained image classification 수행
  Svetlana: GT segmentation mask 와 이미지 쌍을 모델 학습 입력으로 사용하여, 높은 성능으로 미세한 차이의 세포 분류
02
선행 연구

## Slide 8
연구 개요
03
제안 방법
기존의 attention 기반 방법들은, 미세 결함 탐지를 위해 모델이 집중할 영역을 정확히 조정하는 데 효과적이지만, 대부분 보조 branch 또는 별도의 attention 모듈을 추가한 복잡한 구조를 사용함
그러나 Fully-TTA 방법들은 주로 main branch만 업데이트되므로, 사전에 학습되어 있던 보조 branch들과의 representation 간 불일치가 발생하여 attention이 깨지고 성능이 급격히 저하되는 문제가 있음
따라서 본 연구는
  결함 마스크를 활용하여 보조 branch 없이 단일 network만으로 attention 일치성 확보
  Attention 안정성과 Fully-TTA 적용 가능성을 동시에 만족하는 프레임워크를 제안함

## Slide 9
제안 프레임워크
image
mask image
Grad cam image
KL div loss
CE loss
Shared Network
FC layer
Train
…
03
제안 방법
Warm UP

## Slide 10
제안 프레임워크
03
제안 방법
Warm UP
일반 image만을 입력으로 사용하여 모델 학습
모델이 기본적인 분류 능력을 갖추고, 안정적인 attention (Grad-CAM) 을 형성하도록 함
Train
이미지와 함께 “이전 epoch에서 학습한 모델로 구한 Grad-CAM image”와 “defect mask image”를 추가적으로 입력하여 모델 학습
일반 이미지로 계산한 cross-entropy loss 외에, Grad-CAM으로 강조된 영역과 defect mask로 추출한 feature에 각각 GAP와 softmax를 적용한 뒤, 그 두 분포 간의 Kullback-Leibler Divergence를 추가 loss로 사용
이를 통해 모델이 주목하는 시각 영역(Grad CAM)과 실제 결함이 존재하는 영역(mask)을 정렬

## Slide 11
제안 프레임워크
03
제안 방법
: 모델 forward 함수
: 원본 제품 이미지
: 이미지에 대응되는 결함 마스크 이미지
: 이전 epoch 모델의 마지막 레이어에서 추출된 CAM 히트맵을 정규화하여 만든 3채널 이미지
: Cross Entropy Loss
: KL divergence Loss
: CE vs KLD loss 가중치 조절 파라미터

## Slide 12
04
실험
활용 데이터
국내 제조 AI 기업의 모니터 D-SUB 커넥터의 제품 이미지 데이터
1개의 정상과 5개의 각기 다른 결함 종류가 포함되어 총 6개의 클래스 정보를 가짐
클래스 정보
ok
pin
dent
glue
scratch
fm
Defect Meaning | 
Dent | hollow on black surface
Scratch | to scrape or dig on black surface by sharpness
Pin | pin bent or deformed
F.M | foreign materials in pin hole
Glue | something sticky on black surface

## Slide 13
04
실험
활용 데이터
해당 데이터셋은 기본 환경(Default)에서 3종류의 환경(Color, Brightness, Focus) 변화 정도에 따라 다르게 촬영된 이미지로 구성
  Default는 모두 동일한 초기 기본 환경
  Default를 제외한 각 환경들은 환경이 변화하는 정도에 따라 4단계의 서브 조건을 가짐
Default
Color
Brightness
Focus
Environment Meaning | 
Color | Change in the environment caused by light
Brightness | Variation according to lighting brightness
Focus | Changes due to camera focus shaking
1단계
2단계
3단계
4단계
※ 총 13개의 도메인(Default + Color, Brightness, Focus 마다 4개) 존재

## Slide 14
04
실험
실험 설정
Backbone Network : ResNet-101
Optimizer : SGD(lr=0.01), Cosine Annealing
Batch size : 32
Epochs : 100 (제안하는 방법만 50 epoch 동안 warm up / 이후 train 진행)
3회 반복 실험
적용 방법론
모델 이름 | Fine-grained 사용 | TTA 적용 여부 | TTA 방식
ResNet101 (No TTA) | X | X | -
ResNet101 + TENT | X | O | TENT
Ours (No TTA) | O | X | -
Ours + TENT | O | O | TENT
Ours + EATA | O | O | EATA
Ours + DeYO | O | O | DeYO

## Slide 15
04
실험
실험 결과
Auroc | Resnet101 | Resnet101+TENT | MGANet | MGANet + TENT | Ours | Ours+TENT | Ours+EATA | Ours+DeYO
No drift | 0.9424 | - | 0.9385 ± 0.0061 | - | 0.9442 ± 0.0073 | - | - | -
Color 0 | 0.9203 | 0.935 | 0.9494 ± 0.0114 | 0.9159 ± 0.0058 | 0.9388 ± 0.0196 | 0.9583 ± 0.0109 | 0.9583 ± 0.0108 | 0.9556 ± 0.0130
Color 1 | 0.9373 | 0.9334 | 0.9448 ± 0.0082 | 0.9294 ± 0.0068 | 0.9422 ± 0.0065 | 0.9506 ± 0.0056 | 0.9528 ± 0.0085 | 0.9520 ± 0.0092
Color 2 | 0.885 | 0.9493 | 0.8429 ± 0.0190 | 0.9351 ± 0.0067 | 0.9317 ± 0.0220 | 0.9509 ± 0.0047 | 0.9522 ± 0.0066 | 0.9516 ± 0.0075
Color 3 | 0.9158 | 0.9261 | 0.6800 ± 0.0044 | 0.9245 ± 0.0070 | 0.9425 ± 0.0142 | 0.9484 ± 0.0052 | 0.9509 ± 0.0068 | 0.9494 ± 0.0073
Brightness 0 | 0.8697 | 0.9257 | 0.8168 ± 0.0115 | 0.8727 ± 0.0185 | 0.9140 ± 0.0023 | 0.9405 ± 0.0040 | 0.9463 ± 0.0110 | 0.9465 ± 0.0115
Brightness 1 | 0.9034 | 0.9283 | 0.8866 ± 0.0006 | 0.8928 ± 0.0139 | 0.9282 ± 0.0033 | 0.9456 ± 0.0019 | 0.9497 ± 0.0095 | 0.9484 ± 0.0107
Brightness 2 | 0.8913 | 0.9395 | 0.7150 ± 0.0142 | 0.9312 ± 0.0091 | 0.9402 ± 0.0077 | 0.9463 ± 0.0049 | 0.9486 ± 0.0052 | 0.9479 ± 0.0054
Brightness 3 | 0.4942 | 0.9313 | 0.5084 ± 0.0090 | 0.9107 ± 0.0060 | 0.8620 ± 0.0460 | 0.9354 ± 0.0058 | 0.9404 ± 0.0049 | 0.9376 ± 0.0067
Focus 0 | 0.9128 | 0.9368 | 0.8178 ± 0.1206 | 0.9081 ± 0.0308 | 0.9404 ± 0.0063 | 0.9433 ± 0.0086 | 0.9486 ± 0.0064 | 0.9464 ± 0.0064
Focus 1 | 0.9321 | 0.9313 | 0.9227 ± 0.0136 | 0.9147 ± 0.0110 | 0.9526 ± 0.0093 | 0.9500 ± 0.0087 | 0.9522 ± 0.0067 | 0.9512 ± 0.0084
Focus 2 | 0.9249 | 0.9287 | 0.9164 ± 0.0194 | 0.9221 ± 0.0010 | 0.9204 ± 0.0074 | 0.9343 ± 0.0021 | 0.9393 ± 0.0017 | 0.9376 ± 0.0010
Focus 3 | 0.8822 | 0.8867 | 0.8509 ± 0.0198 | 0.8643 ± 0.0301 | 0.9092 ± 0.0080 | 0.9169 ± 0.0031 | 0.9194 ± 0.0040 | 0.9171 ± 0.0035

## Slide 16
04
실험
Adaptation 전후 CAM 성능 비교
Adaptation 이후
Adaptation 이전 (domain shift)
Adaptation 이후
Adaptation 이전 (domain shift)
0
1
2
3
Focus
Color
Adaptation 이후
Adaptation 이전 (domain shift)
Brightness
Original (좌측 상단 결함)
Notes: 074

## Slide 17
04
실험
Adaptation 전후 CAM 성능 비교
Adaptation 이후
Adaptation 이전 (domain shift)
Adaptation 이후
Adaptation 이전 (domain shift)
0
1
2
3
Focus
Color
Adaptation 이후
Adaptation 이전 (domain shift)
Brightness
Original (중앙 결함)
Notes: 074

## Slide 18
05
결론
결론
본 연구는 미세하고 희미한 결함 탐지를 보다 정밀하게 수행하면서 다양한 Fully-TTA 기법들과 호환 가능한 프레임워크를 제안함
  보조 branch나 추가 module 없이, 단일 네트워크 구조만으로 attention 영역을 정확하게 결함 부위에 정렬하도록 설계
  CAM 기반의 attention map과 결함 마스크 간의 logit 정렬을 통해 모델이 실제 결함 영역에 집중하도록 유도
  이러한 구조는 ResNet 기반의 BatchNorm을 활용한 다양한 Fully-TTA 기법과 효과적으로 결합 가능
실험 결과에서도 높은 도메인 적응 성능을 보였으며, 결과적으로 본 연구가 제안한 프레임워크는 정확한 결함 탐지와 안정적인 도메인 적응을 동시에 달성할 수 있음을 입증함

## Slide 19
06
참고 문헌
[1] Woo, S., Park, J., Lee, J. Y., & Kweon, I. S. (2018). Cbam: Convolutional block attention module. In Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV) (pp. 3-19).
[2] Mo, K., Zhu, S., Chang, A. X., Yi, L., Tripathi, S., Guibas, L. J., & Su, H. (2019). Partnet: A large-scale benchmark for fine-grained and hierarchical part-level 3d object understanding. In Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition (pp. 909-918).
[3] Xu, S., Chang, D., Xie, J., & Ma, Z. (2021, October). Grad-cam guided channel-spatial attention module for fine-grained visual classification. In 2021 IEEE 31st international workshop on machine learning for signal Processing (MLSP) (pp. 1-6). IEEE.
[4] Dequan Wang, Evan Shelhamer, Shaoteng Liu, B. Olshausen, and Trevor Darrell. Tent: Fully test-time adaptation by entropy minimization. In ICLR, 2021.
[5] Niu, Shuaicheng, et al. "Efficient test-time model adaptation without forgetting." International conference on machine learning. PMLR, 2022.
[6] Lee, J., Jung, D., Lee, S., Park, J., Shin, J., Hwang, U., & Yoon, S. (2024). ENTROPY IS NOT ENOUGH FOR TEST-TIME ADAPTATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DISENTANGLED FACTORS. Paper presented at 12th International Conference on Learning Representations, ICLR 2024, Hybrid, Vienna, Austria.
[7] Wei, Xiu-Shen, et al. "Mask-CNN: Localizing parts and selecting descriptors for fine-grained bird species categorization." Pattern Recognition 76 (2018): 704-714.
[8] Zhang, Qiang, et al. "Deep learning with attention supervision for automated motion artefact detection in quality control of cardiac T1-mapping." Artificial intelligence in medicine 110 (2020): 101955.
[9] Zhang, Ziheng, et al. "Finer-CAM: Spotting the Difference Reveals Finer Details for Visual Explanation." CVPR 2025.

## Slide 20
감사합니다

## Slide 21
04
실험
실험 결과
F1 | Resnet101 | Resnet101+TENT | Mask-CNN | Mask-CNN+TENT | Ours(No TTA) | Ours+TENT | Ours+EATA | Ours+DeYO
No drift | 0.7153 | - |  | - | 0.8064 ± 0.0129 | - | - | -
Color 0 | 0.3987 |  |  |  | 0.7403 ± 0.0342 | 0.7224 ± 0.0103 | 0.7507 ± 0.0312 | 0.7458 ± 0.0286
Color 1 | 0.7784 |  |  |  | 0.7632 ± 0.0169 | 0.7277 ± 0.0301 | 0.7312 ± 0.0285 | 0.7357 ± 0.0228
Color 2 |  |  |  |  | 0.6204 ± 0.0203 | 0.7340 ± 0.0142 | 0.7498 ± 0.0306 | 0.7448 ± 0.0336
Color 3 |  |  |  |  | 0.6910 ± 0.0182 | 0.7467 ± 0.0253 | 0.7543 ± 0.0224 | 0.7429 ± 0.0322
Brightness 0 |  |  |  |  | 0.6817 ± 0.1252 | 0.7268 ± 0.0347 | 0.7379 ± 0.0215 | 0.7373 ± 0.0250
Brightness 1 |  |  |  |  | 0.7624 ± 0.0829 | 0.7253 ± 0.0214 | 0.7337 ± 0.0311 | 0.7307 ± 0.0293
Brightness 2 |  |  |  |  | 0.6611 ± 0.0632 | 0.6934 ± 0.0242 | 0.7375 ± 0.0232 | 0.7193 ± 0.0292
Brightness 3 |  |  |  |  | 0.3548 ± 0.0909 | 0.6636 ± 0.0240 | 0.6849 ± 0.0186 | 0.6666 ± 0.0069
Focus 0 |  |  |  |  | 0.6349 ± 0.0269 | 0.6643 ± 0.0109 | 0.6647 ± 0.0183 | 0.6509 ± 0.0197
Focus 1 |  |  |  |  | 0.7158 ± 0.0110 | 0.7000 ± 0.0079 | 0.7045 ± 0.0241 | 0.7085 ± 0.0103
Focus 2 |  |  |  |  | 0.6540 ± 0.0391 | 0.6944 ± 0.0193 | 0.7270 ± 0.0136 | 0.7111 ± 0.0114
Focus 3 |  |  |  |  | 0.5321 ± 0.0626 | 0.6634 ± 0.0438 | 0.6723 ± 0.0324 | 0.6817 ± 0.0279

## Slide 22
Domain Shift 를 해결하기 위한 다양한 방법들
Fine Tuning : 사전 학습된 모델을 새로운 레이블이 있는 타겟 데이터에 대해 재학습 : 타겟 데이터에 대한 레이블 필요
Domain Adaptation : 라벨이 있는 소스 데이터와 라벨이 없는 타겟 데이터를 함께 사용하여 분포 차이를 줄이는 방식 : 훈련 시점부터 타겟 데이터에 대한 사전 정보를 필요로 함
Test Time training : 변화된 타겟에서도 적응할 수 있도록 사전 학습 진행 : 훈련 시점 부터 타겟 분포에 맞게 미리 학습 설계 필요
기존 방법들은 타겟 도메인에 대한 사전 정보가 필요하거나, 훈련 시점에 타겟 데이터에 미리 접근해야 하는 한계가 존재
02
선행 연구